## Slide 2
主机A向主机B发送一个很长的文件，其长度为L字节。假定TCP使用的MSS有1460字节。
在TCP的序号不重复使用的条件下，L的最大值是多少？
假定使用上面计算出文件长度，而运输层、网络层和数据链路层所使用的首部开销共66字节，链路的数据率为10Mb/s，试求这个文件所需的最短发送时间。

## Slide 3
主机A向主机B连续发送了两个TCP报文段，其序号分别为70和100。试问：
  第一个报文段携带了多少个字节的数据？
  主机B收到第一个报文段后发回的确认中的确认号应当是多少？
  如果主机B收到第二个报文段后发回的确认中的确认号是180，试问A发送的第二个报文段中的数据有多少字节？
  如果A发送的第一个报文段丢失了，但第二个报文段到达了B。B在第二个报文段到达后向A发送确认。试问这个确认号应为多少？

## Slide 4
5—30 设TCP使用的最大窗口为65535字节，而传输信道不产生差错，带宽也不受限制。若报文段的平均往返时延为20ms，问所能得到的最大吞吐量是多少?
5—31 通信信道带宽为1Gb／s，端到端时延为10ms。TCP的发送窗口为65535字节。试问:可能达到的最大吞吐量是多少?信道的利用率是多少?