## Slide 1: 计算机网络
计算机网络的定义：一些互相连接的计算机的集合。局域网、城域网、广域网、因特网。
本课程的主要内容：
  五层体系结构、分层原因（分工）
    物理层(信号发送与接收…)、数据链路层(检验纠错…)、网络层(路由…)、传输层、应用层
  网络安全、 无线网络
Notes: 夫运筹策帷帐之中，决胜于千里之外，吾不如子房。镇国家，抚百姓，给馈饷，不绝粮道，吾不如萧何。连百万之军，战必胜，攻必取，吾不如韩信。此三者，皆人杰也，吾能用之，此吾所以取天下也。

## Slide 2: 计算机网络的地位
三种最主要的网络：
  电信网络（电话网）
  有线电视网络
  计算机网络
在这三种网络中，计算机网络的发展最快，其技术已成为信息时代的核心技术。
三网融合（非物理融合、业务层面融合）例如手机上网、手机电视、电视网络视频点播

## Slide 3: 计算机网络、互连网、互联网
计算机网络：一些相互连接的计算机的集合。
互连网：一些相互连接的计算机网络的集合（网络的网络）。 interconnection network
互联网：就是互连网的同义词。
计算机网络
计算机网络
计算机网络
计算机网络
互连网，互联网

## Slide 4: 互连与互联（续）
1997 年 8 月全国科学技术名词审定委员会在其“推荐名(一)”中：
  internet
  internetwork
  interconnection network
  而在注释中给出：“又称互连网”。
以大写字母I开头的Internet是指因特网，这是一个专用名词，特指当前全球最大的、开放的、由众多网络相互连接而成的计算机网络。
—— 互联网

## Slide 5: 1.2 因特网概述
1.2.1 网络的网络
起源于美国的因特网现已发展成为世界上最大的国际性计算机互联网
网络(network)由若干结点(node)和连接这些结点的链路(link)组成。
互联网是“网络的网络”(network of networks)。
连接在因特网上的计算机都称为主机(host)。

## Slide 6
(a)
(b)
网络
互联网（网络的网络）
结点
链路

## Slide 7
主机
因特网
网络把许多计算机连接在一起。
因特网则把许多网络连接在一起。

## Slide 8: 多层次 ISP 结构的因特网
计算机网络现阶段的特点是逐渐形成了多层次 ISP 结构的因特网。
因特网服务提供者 ISP (Internet Service Provider)。ISP从因特网管理机构申请到多个IP，同时拥有通信线路以及路由器等连网设备。

## Slide 9: 用户通过 ISP 上网
用户
因特网
ISP1
ISP2
因特网
服务提供者

## Slide 10: 万维网 与因特网的区别
万维网（亦作“WWW”、“3W”，英文“Web”或“World Wide Web”），是一个资料空间。在这个空间中资源由一个统一资源标识符（URL）标识。这些资源通过超文本传输协议(Hypertext Transfer Protocol)传送给使用者，而后者通过网络浏览器来获得资源。
万维网常被当成因特网的同义词，不过其实万维网是靠着因特网运行的一项服务。

## Slide 11: 1.3 因特网的组成
从因特网的工作方式上看，可以划分为以下的两大块：
(1) 边缘部分 由所有连接在因特网上的主机组成。这部分是用户直接使用的，用来进行通信（传送数据、音频或视频）和资源共享。
(2) 核心部分 由大量网络和连接这些网络的路由器组成。这部分是为边缘部分提供服务的（提供连通性和交换）。

## Slide 12
因特网的核心部分
因特网的边缘部分
主机
网络
路由器
因特网的边缘部分与核心部分

## Slide 13: 1.3.1 因特网的边缘部分
处在因特网边缘的部分就是连接在因特网上的所有的主机。这些主机又称为端系统(end system)。
“主机 A 和主机 B 进行通信”，实际上是指 “主机 A 的某个进程和主机 B 上的另一个进程进行通信”。或简称为“计算机之间通信”

## Slide 14: 两种通信方式
在网络边缘的端系统中运行的程序之间的通信方式通常可划分为两大类：
客户服务器方式（C/S 方式）
即Client/Server方式
对等方式（P2P 方式）
即 Peer-to-Peer方式

## Slide 15
运行
客户
程序
网络边缘
网络核心
运行
服务器
程序
A
B
① 请求服务
② 得到服务
客户
服务器
客户 A 向服务器 B 发出请求服务，
而服务器 B 向客户 A 提供服务。

## Slide 16
在QQ出现之前，人们上网聊天大多通过聊天室，信息的传递方式是：用户A－聊天室服务器－用户B。这种被称为“客户端/服务器”模式（Client/Server，简称C/S。在基于HTTP协议的基础上，又被命名为“浏览器/服务器”模式，Brower/Server，简称B/S）。这些都不是P2P的方式。
在QQ时代，用户与服务器的交互是用来完成登陆、维持在线状态等等。用户之间的信息传递不需要服务器参与，信息传递方式为：用户A－用户B。这就是典型的P2P应用。
不过，当信息的接收方不在线时，信息会通过服务器中转，这就又变成了上面提到的C/S模式。
网络上许多服务可以归入P2P的行列。即时讯息系统譬如ICQ、Anychat、Yahoo Pager、微软的MSN Messenger以及国内的腾讯QQ是最流行的P2P应用

## Slide 17: 1. 客户服务器方式
客户(client)和服务器(server)都是指通信中所涉及的两个应用进程。
客户服务器方式所描述的是进程之间服务和被服务的关系。
客户是服务的请求方，服务器是服务的提供方。

## Slide 18: 客户软件的特点
被用户调用后运行，在打算通信时主动向远地服务器发起通信（请求服务）。因此，客户程序必须知道服务器程序的地址。
不需要特殊的硬件和很复杂的操作系统。

## Slide 19: 服务器软件的特点
一种专门用来提供某种服务的程序，可同时处理多个远地或本地客户的请求。
系统启动后即自动调用并一直不断地运行着，被动地等待并接受来自各地的客户的通信请求。因此，服务器程序不需要知道客户程序的地址。
一般需要强大的硬件和高级的操作系统支持。

## Slide 20: 2. 对等连接方式
对等连接(peer-to-peer，简写为 P2P)是指两个主机在通信时并不区分哪一个是服务请求方还是服务提供方。
只要两个主机都运行了对等连接软件（P2P 软件），它们就可以进行平等的、对等连接通信。
双方都可以下载对方已经存储在硬盘中的共享文档。

## Slide 21: 对等连接方式的特点
对等连接方式从本质上看仍然是使用客户服务器方式，只是对等连接中的每一个主机既是客户又同时是服务器。
例如主机 C 请求 D 的服务时，C 是客户，D 是服务器。但如果 C 又同时向 F提供服务，那么 C 又同时起着服务器的作用。

## Slide 22
网络边缘
网络核心
运行
P2P 程序
运行
P2P 程序
D
C
E
F
运行
P2P 程序
运行
P2P 程序

## Slide 23: 1.3.2 因特网的核心部分
网络核心部分是因特网中最复杂的部分。
网络中的核心部分要向网络边缘中的大量主机提供连通性，使边缘部分中的任何一个主机都能够向其他主机通信（即传送或接收各种形式的数据）。
在网络核心部分起特殊作用的是路由器(router)。
路由器是实现分组交换(packet switching)的关键构件，其任务是转发收到的分组，这是网络核心部分最重要的功能。

## Slide 24: 1. 电路交换的主要特点
两部电话机只需要用一对电线就能够互相连接起来。



## Slide 25: 更多的电话机互相连通
5 部电话机两两相连，需 10 对电线。
N 部电话机两两相连，需 N(N – 1)/2 对电线。
当电话机的数量很大时，这种连接方法需要的电线对的数量与电话机数的平方成正比。






## Slide 26: 使用交换机
当电话机的数量增多时，就要使用交换机来完成全网的交换任务。
…









交换机

## Slide 27: 电路交换的特点\P11
电路交换必定是面向连接的。
电路交换的三个阶段：
  建立连接
  通信
  释放连接
  通话时完全占用电路，传输效率低，不适合计算机突发数据传输。

## Slide 28: 电路交换举例
A 和 B 通话经过四个交换机
通话在 A 到 B 的连接上进行
(
(
(
(
交换机
交换机
交换机
交换机
用户线
用户线
中继线
中继线
B
D
C
A

## Slide 29: 电路交换举例
C 和 D 通话只经过一个本地交换机
通话在 C 到 D 的连接上进行
(
(
(
(
交换机
交换机
交换机
交换机
用户线
用户线
中继线
中继线
B
D
C
A

## Slide 30: 2. 分组交换的主要特点
报文
在发送端，先把较长的报文划分成较短的、固定长度的数据段。
1101000110101010110101011100010011010010
假定这个报文较长
不便于传输

## Slide 31: 添加首部构成分组
数 据
数 据
数 据
报文
每一个数据段前面添加上首部构成分组。
首部
首部
首部
分组 1
分组 2
分组 3
请注意：现在左边是“前面”

## Slide 32: 分组交换的传输单元
分组交换网以“分组”作为数据传输单元。
依次把各分组发送到接收端（假定接收端在左边）。
数 据
首部
分组 1
数 据
首部
分组 2
数 据
首部
分组 3

## Slide 33: 分组首部的重要性
每一个分组的首部都含有地址等控制信息。
分组交换网中的结点交换机根据收到的分组的首部中的地址信息，把分组转发到下一个结点交换机。
用这样的存储转发方式，最后分组就能到达最终目的地。

## Slide 34: 收到分组后剥去首部
接收端收到分组后剥去首部还原成报文。
数 据
首部
分组 1
数 据
首部
分组 2
数 据
首部
分组 3
收到的数据

## Slide 35: 最后还原成原来的报文
数 据
数 据
数 据
最后，在接收端把收到的数据恢复成为原来的报文。
这里我们假定分组在传输过程中没有出现差错，在转发时也没有被丢弃。
分组交换动画
报文
1101000110101010110101011100010011010010

## Slide 36: 分组交换特点
存储转发式
按需分配带宽、线路利用率高。
节点根据网络状态灵活选择路由
不用预先建立连接

## Slide 37: 因特网的核心部分
因特网的核心部分是由许多网络和把它们互连起来的路由器组成，而主机处在因特网的边缘部分。
在因特网核心部分的路由器之间一般都用高速链路相连接，而在网络边缘的主机接入到核心部分则通常以相对较低速率的链路相连接。
主机的用途是为用户进行信息处理的，并且可以和其他主机通过网络交换信息。路由器的用途则是用来转发分组的，即进行分组交换的。

## Slide 38
H1
H5
H2
H4
H3
H6
路由器
网络
网络核心部分
主机

## Slide 39
H1
H5
H2
H4
H3
H6
发送的
分组
路由器
A
E
D
B
C
网络核心部分
主机
核心网中的网络用一条链路表示

## Slide 40: 分组交换网的示意图
H1
A
互联网
B
D
E
C
H5
H6
H4
H2
H3
H1 向 H5 发送分组
H2 向 H6 发送分组
注意分组路径的变化！
路由器
主机

## Slide 41: 注意分组的存储转发过程
H1
A
互联网
B
D
E
C
H5
H6
H4
H2
H3
H1 向 H5 发送分组
路由器
主机
在路由器 E 暂存
查找转发表
找到转发的端口
最后到达目的主机 H5
在路由器 C 暂存
查找转发表
找到转发的端口
在路由器 A 暂存
查找转发表
找到转发的端口

## Slide 42: 路由器
路由器处理分组的过程是：
  把收到的分组先放入缓存（暂时存储）；
  查找转发表，找出到某个目的地址应从哪个端口转发；
  把分组送到适当的端口转发出去。

## Slide 43: 1.5 计算机网络的分类
1.5.1 计算机网络的不同定义
  最简单的定义：计算机网络是一些互相连接的、自治的计算机的集合。
  因特网(Internet)是“网络的网络”。
1.3.2 几种不同的类别的网络
  不同作用范围的网络
  从网络的使用者进行分类

## Slide 44: 1.5.2 几种不同类别的网络
不同作用范围的网络
  广域网 WAN (Wide Area Network)
  城域网 MAN (Metropolitan Area Network)
  局域网 LAN (Local Area Network)

## Slide 45: 2. 不同使用者的网络
从网络的使用者进行分类
  公用网 (public network) 如电信网络
  专用网 (private network) 如军事部门，电力系统网络

## Slide 46: 1.6 计算机网络的性能 1.6.1 计算机网络的性能指标
1. 速率
比特（bit）是计算机中数据量的单位，也是信息论中使用的信息量的单位。
Bit 来源于 binary digit，意思是一个“二进制数字”，因此一个比特就是二进制数字中的一个 1 或 0。
速率即数据率(data rate)或比特率(bit rate)是计算机网络中最重要的一个性能指标。速率的单位是 b/s，或kb/s, Mb/s, Gb/s 等
速率往往是指额定速率或标称速率。

## Slide 47: 2. 带宽
“带宽”(bandwidth)本来是指信号具有的频带宽度，单位是赫（或千赫、兆赫、吉赫等）。
现在“带宽”是数字信道所能传送的“最高数据率”的同义语，单位是“比特每秒”，或 b/s (bit/s)。

## Slide 48: 常用的带宽单位
更常用的带宽单位是
  千比每秒，即 kb/s （103 b/s）
  兆比每秒，即 Mb/s（106 b/s）
  吉比每秒，即 Gb/s（109 b/s）
  太比每秒，即 Tb/s（1012 b/s）
请注意：在计算机界，K = 210 = 1024
M = 220, G = 230, T = 240。

## Slide 49: 数字信号流随时间的变化
在时间轴上信号的宽度随带宽的增大而变窄。
每秒 106 个比特
时间
1 0 1 0 1 1
1 s
带宽为
1 Mb/s
时间
每秒 4  106 个比特
0.25 s
带宽为
4 Mb/s

## Slide 50: 4. 时延(delay 或 latency)
发送时延 发送数据时，数据块从结点进入到传输媒体所需要的时间。上车
也就是从发送数据帧的第一个比特算起，到该帧的最后一个比特发送完毕所需的时间。
发送时延 =
数据块长度（比特）
信道带宽（比特/秒）

## Slide 51: 时延(delay 或 latency)
传播时延 电磁波在信道中需要传播一定的距离而花费的时间。 开车
信号发送速率和信号在信道上的传播速率是完全不同的概念。
传播时延 =
信道长度（米）
信号在信道上的传播速率（米/秒）

## Slide 52: 时延(delay 或 latency)
处理时延 交换结点为存储转发而进行一些必要的处理所花费的时间。
排队时延 结点缓存队列中分组排队所经历的时延。
排队时延的长短往往取决于网络中当时的通信量。

## Slide 53: 时延(delay 或 latency)
数据经历的总时延就是发送时延、传播时延、处理时延和排队时延之和：
总时延 = 发送时延+传播时延+处理时延+排队时延

## Slide 54: 四种时延所产生的地方
1 0 1 1 0 0 1
…
发送器
队列
在链路上产生
传播时延
结点 B
结点 A
在发送器产生传输时延
(即发送时延)
在结点 A 中产生
处理时延和排队时延
数据
从结点 A 向结点 B 发送数据
链路
习题1-10，P34

## Slide 55: 容易产生的错误概念
对于高速网络链路，我们提高的仅仅是数据的发送速率而不是比特在链路上的传播速率。
提高链路带宽减小了数据的发送时延。

## Slide 56: 5. 时延带宽积
（传播）时延
链路
带宽
时延带宽积 = 传播时延  带宽
链路的时延带宽积又称为以比特为单位的链路长度。
时延带宽积
习题1-18，P34

## Slide 57: 6. 利用率
信道利用率指出某信道有百分之几的时间是被利用的（有数据通过）。完全空闲的信道的利用率是零。
网络利用率则是全网络的信道利用率的加权平均值。
信道利用率并非越高越好。

## Slide 58: 时延与网络利用率的关系
根据排队论的理论，当某信道的利用率增大时，该信道引起的时延也就迅速增加。
若令 D0 表示网络空闲时的时延，D 表示网络当前的时延，则在适当的假定条件下，可以用下面的简单公式表示 D 和 D0之间的关系：
U 是网络的利用率，数值在 0 到 1 之间。

## Slide 59
时延 D
利用率 U
1
0
D0
时延
急剧
增大

## Slide 60: 1.7 计算机网络的体系结构 1.7.1 计算机网络体系结构的形成
相互通信的两个计算机系统必须高度协调工作才行，而这种“协调”是相当复杂的。
“分层”可将庞大而复杂的问题，转化为若干较小的局部问题，而这些较小的局部问题就比较易于研究和处理。

## Slide 61: 关于开放系统互连参考模型 OSI/RM
只要遵循 OSI 标准，一个系统就可以和位于世界上任何地方的、也遵循这同一标准的其他任何系统进行通信。
在市场化方面 OSI 却失败了。
  OSI 的专家们在完成 OSI 标准时没有商业驱动力；
  OSI 的协议实现起来过分复杂，且运行效率很低；
  OSI 标准的制定周期太长，因而使得按 OSI 标准生产的设备无法及时进入市场；
  OSI 的层次划分并也不太合理，有些功能在多个层次中重复出现。

## Slide 62: 两种国际标准
法律上的(de jure)国际标准 OSI 并没有得到市场的认可。
是非国际标准 TCP/IP 现在获得了最广泛的应用。
  TCP/IP 常被称为事实上的(de facto) 国际标准。

## Slide 63: 基本概念
网络协议的定义：为计算机网络中进行数据交换而建立的规则、标准或约定的集合。
计算机网络的体系结构(architecture)是计算机网络的各层及其协议的集合。

## Slide 64: 五层协议的体系结构
应用层(application layer)
运输层(transport layer)
网络层(network layer)
数据链路层(data link layer)
物理层(physical layer)
数据链路层
5 应用层
4 运输层
3 网络层
2 数据链路层
1 物理层

## Slide 65: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
应用进程数据先传送到应用层
加上应用层首部，成为应用层 PDU

## Slide 66: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
应用层 PDU 再传送到运输层
加上运输层首部，成为运输层报文

## Slide 67: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
运输层报文再传送到网络层
加上网络层首部，成为 IP 数据报（或分组）

## Slide 68: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
IP 数据报再传送到数据链路层
加上链路层首部和尾部，成为数据链路层帧

## Slide 69: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
数据链路层帧再传送到物理层
最下面的物理层把比特流传送到物理媒体

## Slide 70: 主机 1 向主机 2 发送数据
应用层(application layer)
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
物理传输媒体
主机 1
AP2
AP1
电信号（或光信号）在物理媒体中传播
从发送端物理层传送到接收端物理层
主机 2

## Slide 71: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
物理层接收到比特流，上交给数据链路层

## Slide 72: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
数据链路层剥去帧首部和帧尾部
取出数据部分，上交给网络层

## Slide 73: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
网络层剥去首部，取出数据部分
上交给运输层

## Slide 74: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
运输层剥去首部，取出数据部分
上交给应用层

## Slide 75: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
应用层剥去首部，取出应用程序数据
上交给应用进程

## Slide 76: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
我收到了 AP1 发来的
应用程序数据！

## Slide 77: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
应 用 程 序 数 据
应用层首部
H5
10100110100101 比 特 流 110101110101
注意观察加入或剥去首部（尾部）的层次
应 用 程 序 数 据
H5
应 用 程 序 数 据
H4
H5
应 用 程 序 数 据
H3
H4
H5
应 用 程 序 数 据
H4
运输层首部
H3
网络层首部
H2
链路层
首部
T2
链路层
尾部

## Slide 78: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
10100110100101 比 特 流 110101110101
计算机 2 的物理层收到比特流后
交给数据链路层
H2
T2
H3
H4
H5
应 用 程 序 数 据

## Slide 79: 主机 1 向主机 2 发送数据
H3
H4
H5
应 用 程 序 数 据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
数据链路层剥去帧首部和帧尾部后
把帧的数据部分交给网络层
H2
T2
H3
H4
H5
应 用 程 序 数 据

## Slide 80: 主机 1 向主机 2 发送数据
H4
H5
应 用 程 序 数 据
H3
H4
H5
应 用 程 序 数 据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
网络层剥去分组首部后
把分组的数据部分交给运输层

## Slide 81: 主机 1 向主机 2 发送数据
H5
应 用 程 序 数 据
H4
H5
应 用 程 序 数 据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
运输层剥去报文首部后
把报文的数据部分交给应用层

## Slide 82: 主机 1 向主机 2 发送数据
应 用 程 序 数 据
H5
应 用 程 序 数 据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
应用层剥去应用层 PDU 首部后
把应用程序数据交给应用进程

## Slide 83: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
我收到了 AP1 发来的
应用程序数据！
体系结构动画

## Slide 84: 1.7.4 实体、协议、服务 和服务访问点
实体(entity) 表示任何可发送或接收信息的硬件或软件进程。
协议是控制两个对等实体进行通信的规则的集合。
在协议的控制下，两个对等实体间的通信使得本层能够向上一层提供服务。
要实现本层协议，还需要使用下层所提供的服务。

## Slide 85: 实体、协议、服务 和服务访问点（续）
本层的服务用户只能看见服务而无法看见下面的协议。
下面的协议对上面的服务用户是透明的（不用理会的。
协议是“水平的”，即协议是控制对等实体之间通信的规则。
服务是“垂直的”，即服务是由下层向上层通过层间接口提供的。
同一系统相邻两层的实体进行交互的地方，称为服务访问点 SAP (Service Access Point)。

## Slide 86: 实体、协议、服务 和服务访问点（续）
协议(n + 1)
SAP
SAP
交换原语
交换原语
实体(n + 1)
服务提供者
第 n 层
第 n + 1 层
实体(n + 1)
服务用户
实体(n)
实体(n)
协议(n)

## Slide 87: 数据的传输效率
习题1-19，1-15 P34

## Slide 88
1．在OSI中，为网络用户间的通信提供专用程序的层次是（ ）。
A．运输层 B．会话层 C．表示层 D．应用层
2．网络协议主要由3个基本要素组成，即( )。
A．层次、讲义和时序 B．语法、原语和时序
C．语法、语义和时序 D．语法、语义和功能
3．在开放系统互连环境中，两个N层实体进行通信，可能用到的服务是( )。
A．N -1层提供的服务 B．N层提供的服务
C．N +1层提供的服务 D．以上都不对
4．在OSI参考模型中，不同结点的同等层通过( )来实现对等层之间的通信。
A．接口 B．协议 C．程序 D．进程
5．计算机网络中的OSI参考模型的三个主要概念是( )．
A．服务、接口、协议 B．子网、层次、端口
C． 结构、模型、交换 D．广域网、城域网、局域网

## Slide 89
6．在OSI参考模型中，同一结点内相邻层之间通过( )来进行通信
A．协议 B．接口 C．进程 D．应用程序
7．促使采用多路复用的原因是多方面的，但不包括（ ）。
A．成本效率原因：传输与接收设备的单位速率价格（每bps价格）随数据率增大而降低
B．用户速率要求原因：普通用户大都只需要中等速率的通信能力
C．工程原因：架设大容量与小容量通信线路施工难度、费用相近，从而总是尽量铺设大容量线路
D．安全性原因：采用多路复用后，在同一线路上同时传送多路信号，不易泄密，使安全性得以提高
8．TCP／lP模型由以下层次构成( )。
A．物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层
B．网络接口层、互联网层、传输层、应用层
C．物理层、数据链路层、网络层
D．局域网层、广域网层、互联网层

## Slide 90
9．在下列功能中，（ ）最好地描述了OSI模型的网络层。
A．保证数据正确的顺序、无错和完整 B．提供用户与网络的接口
C．处理信号通过介质的传输 D．控制报文通过网络的路由选择
10.在OSI参考模型中，上层协议实体与下层协议实体之间的逻辑接口叫做服务访问点（SAP）。在Internet中，网络层的服务访问点是（ ）。
A．MAC地址 B．LLC地址 C．IP地址 D．端口号
11.在OSI参考模型中，实现端到端的应答、分组排序和流量控制功能的协议层是（ ）。
A．数据链路层 B．网络层 C．传输层 D．会话层
1．因特网的两大组成部分（边缘部分和核心部分）的特点是什么？它们的工作方式各有什么特点？
2．客户服务器方式和对等连接方式的主要区别是什么？