## Slide 1: 计算机网络
第 2 章 物理层

## Slide 2: 2.1 物理层的基本概念
物理层的主要任务描述为确定与传输媒体的接口的一些特性，即：
机械特性 指明接口所用接线器的形状和尺寸、引线数目和排列、固定和锁定装置等等。
电气特性 指明在接口电缆的各条线上出现的电压的范围。
功能特性 指明某条线上出现的某一电平的电压表示何种意义。
过程特性 指明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序。

## Slide 3: 2.2 数据通信的基础知识 2.2.1 数据通信系统的模型
传输
系统
输入信息
输入数据
发送
的信号
接收
的信号
输出数据
源点
终点
发送器
接收器
调制解调器
PC 机
公用电话网
调制解调器
数字比特流
数字比特流
模拟信号
模拟信号
输入
汉字
显示
汉字
数据通信系统
源系统
目的系统
传输系统
输出信息
PC 机

## Slide 4: 几个术语
数据(data)——运送消息的实体。
信号(signal)——数据的电气的或电磁的表现。
“模拟的”(analogous)——代表消息的参数的取值是连续的。
“数字的”(digital)——代表消息的参数的取值是离散的。
码元(code)——在使用时间域（或简称为时域）的波形表示数字信号时，代表不同离散数值的基本波形。

## Slide 5: 2.2.2 有关信号的几个基本概念
单向通信（单工通信）——只能有一个方向的通信而没有反方向的交互。
双向交替通信（半双工通信）——通信的双方都可以发送信息，但不能双方同时发送(当然也就不能同时接收)。
双向同时通信（全双工通信）——通信的双方可以同时发送和接收信息。

## Slide 6: 基带(baseband)信号和 带通(band pass)信号
基带信号（即基本频带信号）——信源（信息源，也称发送端）发出的没有经过调制（进行频谱搬移和变换）的原始电信号。
基带信号特点是包含有较多的低频成分，甚至有直流成分，而许多信道并不能远距离传输这种低频分量或直流分量（衰减大）。因此必须对基带信号进行调制(modulation)。
带通信号——把基带信号经过载波调制后，把信号的频率范围搬移到较高的频段以便在信道中传输（即仅在一段频率范围内能够通过信道）。

## Slide 7: 几种最基本的调制方法
基带信号往往包含有较多的低频成分，甚至有直流成分，而许多信道并不能传输这种低频分量或直流分量。为了解决这一问题，就必须对基带信号进行调制(modulation)。
最基本的二元制调制方法有以下几种：
  调幅(AM)：载波的振幅随基带数字信号而变化。
  调频(FM)：载波的频率随基带数字信号而变化。
  调相(PM) ：载波的初始相位随基带数字信号而变化。

## Slide 8: 对基带数字信号的几种调制方法
0
1
0
0
1
1
1
0
0
基带信号
调幅
调频
调相

## Slide 9: 2.2.3 信道的极限容量
任何实际的信道都不是理想的，在传输信号时会产生各种失真以及带来多种干扰。 信号传输的距离越远，在信道的输出端的波形的失真就越严重。

## Slide 10: 数字信号通过实际的信道
有失真，但可识别
失真大，无法识别
实际的信道
（带宽受限、有噪声、干扰和失真）
发送信号波形
接收信号波形
发送信号波形
实际的信道
（带宽受限、有噪声、干扰和失真）
接收信号波形

## Slide 11: 信道能够通过的频率范围
在任何信道中，码元传输的速率是有上限的，超过上限就会出现码间串扰的问题，使接收端对码元的判决（即识别）成为不可能。
如果信道的频带越宽，也就是能够通过的信号高频分量越多，那么就可以用更高的速率传送码元而不出现码间串扰。

## Slide 12: 香农公式
香农(Shannon)用信息论的理论推导出了带宽受限且有高斯白噪声干扰的信道的极限、无差错的信息传输速率。
信道的极限信息传输速率 C 可表达为
C = W log2(1+S/N) b/s
  W 为信道的带宽（以 Hz 为单位）；
  S 为信道内所传信号的平均功率；
  N 为信道内部的高斯噪声功率

## Slide 13: 香农公式表明
信道的带宽或信道中的信噪比越大，则信息的极限传输速率就越高。
只要信息传输速率低于信道的极限信息传输速率，就一定可以找到某种办法来实现无差错的传输。
若信道带宽 W 或信噪比 S/N 没有上限（当然实际信道不可能是这样的），则信道的极限信息传输速率 C 也就没有上限。

## Slide 14: 请注意
对于频带宽度已确定的信道，如果信噪比不能再提高了，并且码元传输速率也达到了上限值，那么还有办法提高信息的传输速率。这就是用编码的方法让每一个码元携带更多比特的信息量。
P62 , 2-07

## Slide 15: 2.3 物理层下面的传输媒体
无线电
微波
红外线
可见光
紫外线
X射线

射线
双绞线
同轴电缆
卫星
地面微波
调幅
无线电
调频
无线电
海事
无线电
光纤
电视
(Hz)
f
(Hz)
f
LF
MF
HF
VHF
UHF
SHF
EHF
THF
波段
104 105 106 107 108 109 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016
100 102 104 106 108 1010 1012 1014 1016 1018 1020 1022 1024
移动
无线电
电信领域使用的电磁波的频谱

## Slide 16: 2.3.1 导向传输媒体
双绞线
  屏蔽双绞线 STP (Shielded Twisted Pair)
  无屏蔽双绞线 UTP (Unshielded Twisted Pair)
同轴电缆
  50  同轴电缆
  75  同轴电缆
光缆

## Slide 17: 各种电缆
铜线
铜线
聚氯乙烯 套层
聚氯乙烯
套层
屏蔽层
绝缘层
绝缘层
外导体屏蔽层
绝缘层
绝缘保护套层
内导体
无屏蔽双绞线 UTP
屏蔽双绞线 STP
同轴电缆

## Slide 18: 光线在光纤中的折射
折射角
入射角
包层
（低折射率的媒体）
包层
（低折射率的媒体）
纤芯
（高折射率的媒体）
包层
纤芯

## Slide 19: 光纤的工作原理
高折射率
(纤芯)
低折射率
(包层)
光线在纤芯中传输的方式是不断地全反射

## Slide 20: 2.3.2 非导向传输媒体
无线传输媒体通过自由空间，不需要架设或铺埋电缆或光纤。 它的应用有几种不同的传输方式，主要有无线电传输、微波传输、地球卫星通信、激光传输和红外线传输等几种。

## Slide 21: 2.4 信道复用技术 2.4.1 频分复用、时分复用和统计时分复用
共享信道
复用(multiplexing)是通信技术中的基本概念。
信道
A1
A2
B1
B2
C1
C2
信道
信道
A1
A2
B1
B2
C1
C2
复用
分用
(a) 不使用复用技术
(b) 使用复用技术

## Slide 22: 频分复用 FDM (Frequency Division Multiplexing)
用户在分配到一定的频带后，在通信过程中自始至终都占用这个频带。
频分复用的所有用户在同样的时间占用不同的带宽资源（请注意，这里的“带宽”是频率带宽而不是数据的发送速率）。
频率
时间
频率 1
频率 2
频率 3
频率 4
频率 5

## Slide 23: 时分复用TDM (Time Division Multiplexing)
时分复用则是将时间划分为一段段等长的时分复用帧（TDM 帧）。每一个时分复用的用户在每一个 TDM 帧中占用固定序号的时隙。
每一个用户所占用的时隙是周期性地出现（其周期就是 TDM 帧的长度）。
TDM 信号也称为等时(isochronous)信号。
时分复用的所有用户是在不同的时间占用同样的频带宽度。

## Slide 24: 时分复用
频率
时间
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
A
A
A
A
A 在 TDM 帧中
的位置不变
TDM 帧
TDM 帧
TDM 帧
TDM 帧
…
TDM 帧

## Slide 25: 时分复用
频率
时间
C
D
C
D
C
D
A
A
A
A
B
B
B
B
C
D
B 在 TDM 帧中
的位置不变
TDM 帧
TDM 帧
TDM 帧
TDM 帧
…
TDM 帧

## Slide 26: 时分复用
频率
时间
B
D
B
D
B
D
A
A
A
A
B
C
C
C
C
D
C 在 TDM 帧中
的位置不变
TDM 帧
TDM 帧
TDM 帧
TDM 帧
…
TDM 帧

## Slide 27: 时分复用
频率
时间
B
C
B
C
B
C
A
A
A
A
B
C
D
D
D
D
D 在 TDM 帧中
的位置不变
TDM 帧
TDM 帧
TDM 帧
TDM 帧
…
TDM 帧

## Slide 28: 时分复用可能会造成 线路资源的浪费
A
B
C
D
a
a
b
b
c
d
b
c
a
t
t
t
t
t
4 个时分复用帧
#1
④
③
②
①
a
c
b
c
d
时分复用
#2
#3
#4
用户
使用时分复用系统传送计算机数据时，
由于计算机数据的突发性质，用户对
分配到的子信道的利用率一般是不高的。
t=0

## Slide 29: 统计时分复用 STDM (Statistic TDM) 49
用户
A
B
C
D
a
b
c
d
t
t
t
t
t
3 个 STDM 帧
#1
④
③
②
①
a
c
b
a
b
b
c
a
c
d
#2
#3
统计时分复用

## Slide 30: 2.4.2 波分复用 WDM (Wavelength Division Multiplexing)
1550 nm 0
1551 nm 1
1552 nm 2
1553 nm 3
1554 nm 4
1555 nm 5
1556 nm 6
1557 nm 7
0 1550 nm
1 1551 nm
2 1552 nm
3 1553 nm
4 1554 nm
5 1555 nm
6 1556 nm
7 1557 nm
波分复用就是光的频分复用。
8  2.5 Gb/s
1310 nm
20 Gb/s
复
用
器
分
用
器
EDFA
120 km
光调制器
光解调器

## Slide 31: 2.4.3 码分复用 CDM (Code Division Multiplexing)
常用的名词是码分多址 CDMA
(Code Division Multiple Access)。
每一个比特时间划分为 m 个短的间隔，称为码片(chip)。通常m的取值是64或者128.

## Slide 32: 码片序列(chip sequence)
每个站被指派一个唯一的 m bit 码片序列。
  如发送比特 1，则发送自己的 m bit 码片序列。
  如发送比特 0，则发送该码片序列的二进制反码。
例如，S 站的 8 bit 码片序列是 00011011。
  发送比特 1 时，就发送序列 00011011，
  发送比特 0 时，就发送序列 11100100。
  计算时1用+1表示，0用-1表示。
S 站的码片序列：(–1 –1 –1 +1 +1 –1 +1 +1)

## Slide 33: 码片序列的正交关系
每个站分配的码片序列不仅必须各不相同，并且还必须互相正交(orthogonal)。
令向量 S 表示站 S 的码片向量，令 T 表示其他任何站的码片向量。
两个不同站的码片序列正交，就是向量 S 和T 的规格化内积(inner product)都是 0：
(2-3)

## Slide 34: 码片序列的正交关系举例
令向量 S 为(–1 –1 –1 +1 +1 –1 +1 +1)，向量 T 为(–1 –1 +1 –1 +1 +1 +1 –1)。
把向量 S 和 T 的各分量值代入(2-3)式就可看出这两个码片序列是正交的。

## Slide 35: 正交关系的另一个重要特性
任何一个码片向量和该码片向量自己的规格化内积都是1 。
一个码片向量和该码片反码的向量的规格化内积值是 –1。

## Slide 36: CDMA 的工作原理
S 站的码片序列 S
1
1
0
t
t
t
t
t
t
m 个码片
t
S 站发送的信号 Sx
T 站发送的信号 Tx
总的发送信号 Sx + Tx
规格化内积 S  Sx
规格化内积 S  Tx
数据码元比特
发
送
端
接
收
端

## Slide 37: 2.5 数字传输系统 1. 脉码调制 PCM 体制
脉码调制 PCM 体制最初是为了在电话局之间的中继线上传送多路的电话。
由于历史上的原因，PCM 有两个互不兼容的国际标准，即北美的 24 路 PCM（简称为 T1）和欧洲的 30 路 PCM（简称为 E1）。我国采用的是欧洲的 E1 标准。
E1 的速率是 2.048 Mb/s，而 T1 的速率是 1.544 Mb/s。
当需要有更高的数据率时，可采用高次群复用的方法。

## Slide 38
传输
系统
输入信息
输入数据
发送
的信号
接收
的信号
输出数据
源点
终点
发送器
接收器
调制解调器
PC 机
公用电话网
调制解调器
数字比特流
数字比特流
模拟信号
模拟信号
输入
汉字
显示
汉字
数据通信系统
源系统
目的系统
传输系统
输出信息
PC 机

## Slide 39: PCM帧结构
A1/A2告警码，
正常为0，告警为1

## Slide 40: 2. 同步光纤网 SONET 和 同步数字系列 SDH
旧的数字传输系统存在着许多缺点。其中最主要的是以下两个方面：
速率标准不统一。
  如果不对高次群的数字传输速率进行标准化，国际范围的高速数据传输就很难实现。
不是同步传输。(滑码）
  在过去相当长的时间，为了节约经费，各国的数字网主要是采用准同步方式。各网时钟独立、微小偏差不断累积。

## Slide 41: 时钟频率同步：要求网内的所有交换机都具有相同的发送时钟频率和接收时钟频率。 失步时产生的后果：

## Slide 42: 同步光纤网 SONET
同步光纤网 SONET (Synchronous Optical Network) 的各级时钟都来自一个非常精确的主时钟。
第 1 级同步传送信号 STS-1 (Synchronous Transport Signal)的传输速率是 51.84 Mb/s。
光信号则称为第 1 级光载波 OC-1，OC 表示Optical Carrier。

## Slide 43: 同步数字系列 SDH
ITU-T 以美国标准 SONET 为基础，制订出国际标准同步数字系列 SDH (Synchronous Digital Hierarchy)。(基本速率不同）
一般可认为 SDH 与 SONET 是同义词。
SDH 的基本速率为 155.52 Mb/s，称为第 1 级同步传递模块 (Synchronous Transfer Module)，即 STM-1，相当于 SONET 体系中的 OC-3 速率。

## Slide 44
线路速率 (Mb/s) | SONET 符号 | ITU-T 符号 | 表示线路速率 的常用近似值
51.840 | OC-1/STS-1 |  | 
155.520 | OC-3/STS-3 | STM-1 | 155 Mb/s
466.560 | OC-9/STS-9 | STM-3 | 
622.080 | OC-12/STS-12 | STM-4 | 622 Mb/s
933.120 | OC-18/STS-18 | STM-6 | 
1244.160 | OC-24/STS-24 | STM-8 | 
2488.320 | OC-48/STS-48 | STM-16 | 2.5 Gb/s
4976.640 | OC-96/STS-96 | STM-32 | 
9953.280 | OC-192/STS-192 | STM-64 | 10 Gb/s
39813.120 | OC-768/STS-768 | STM-256 | 40 Gb/s
SONET 的 OC 级/STS 级与 SDH 的 STM 级的对应关系

## Slide 45
北美采用的数字TDM等级结构

## Slide 46: 2.6 宽带接入技术 2.6.1 xDSL技术
xDSL 技术就是用数字技术对现有的模拟电话用户线进行改造，使它能够承载宽带业务。
虽然标准模拟电话信号的频带被限制在 300~3400 kHz 的范围内，但用户线本身实际可通过的信号频率仍然超过 1 MHz。
xDSL 技术就把 0~4 kHz 低端频谱留给传统电话使用，而把原来没有被利用的高端频谱留给用户上网使用。
DSL 就是数字用户线(Digital Subscriber Line)的缩写。而 DSL 的前缀 x 则表示在数字用户线上实现的不同宽带方案。

## Slide 47: xDSL 的几种类型
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)：非对称数字用户线
HDSL (High speed DSL)：高速数字用户线
VDSL (Very high speed DSL)：甚高速数字用户线
。。。。。。。

## Slide 48: ADSL 的极限传输距离
ADSL 的极限传输距离与数据率以及用户线的线径都有很大的关系（用户线越细，信号传输时的衰减就越大），而所能得到的最高数据传输速率与实际的用户线上的信噪比密切相关。
例如，0.5 毫米线径的用户线，传输速率为 1.5 ~ 2.0 Mb/s 时可传送 5.5 公里，但当传输速率提高到 6.1 Mb/s 时，传输距离就缩短为 3.7 公里。
如果把用户线的线径减小到0.4毫米，那么在6.1 Mb/s的传输速率下就只能传送2.7公里

## Slide 49: ADSL 的特点
上行和下行带宽做成不对称的。
上行指从用户到 ISP，而下行指从 ISP 到用户。
ADSL 在用户线（铜线）的两端各安装一个 ADSL 调制解调器。
我国目前采用的方案是离散多音调 DMT (Discrete Multi-Tone)调制技术。这里的“多音调”就是“多载波”或“多子信道”的意思。

## Slide 50: DMT 技术（Discrete Muti-tone)
DMT 调制技术采用频分复用的方法，把 40 kHz 以上一直到 1.1 MHz 的高端频谱划分为许多的子信道，其中 25 个子信道用于上行信道，而 249 个子信道用于下行信道。
每个子信道占据 4 kHz 带宽（严格讲是 4.3125 kHz），并使用不同的载波（即不同的音调）进行数字调制。这种做法相当于在一对用户线上使用许多小的调制解调器并行地传送数据。

## Slide 51: DMT 技术的频谱分布
…
频谱
频率
上行信道
传统电话
0
4
下行信道
…
(kHz)
~40
~138
~1100

## Slide 52: ADSL 的数据率
由于用户线的具体条件往往相差很大（距离、线径、受到相邻用户线的干扰程度等都不同），因此 ADSL 采用自适应调制技术使用户线能够传送尽可能高的数据率。
当 ADSL 启动时，用户线两端的 ADSL 调制解调器就测试可用的频率、各子信道受到的干扰情况，以及在每一个频率上测试信号的传输质量。
ADSL 不能保证固定的数据率。对于质量很差的用户线甚至无法开通 ADSL。
通常下行数据率在 32 kb/s 到 6.4 Mb/s 之间，而上行数据率在 32 kb/s 到 640 kb/s 之间。

## Slide 53: ADSL 的组成
ATU-C
ATU-C
ATU-R
ATU-C
用户线
电话
分离器
区域宽带网
至 ISP
居民家庭
基于 ADSL 的接入网
端局或远端站
DSLAM
至本地电话局
PS
PS
数字用户线接入复用器 DSLAM (DSL Access Multiplexer)
接入端接单元 ATU (Access Termination Unit)
ATU-C（C 代表端局 Central Office）调制解调器/接入端接单元
ATU-R（R 代表远端 Remote）
电话分离器 PS (POTS Splitter)

## Slide 54: 第二代 ADSL ADSL2（G.992.3 和 G.992.4） ADSL2+（G.992.5）
通过提高调制效率码元种数得到了更高的数据率。例如，ADSL2 要求至少应支持下行 8 Mb/s、上行 800 kb/s的速率。
而 ADSL2+ 则将频谱范围从 1.1 MHz 扩展至2.2 MHz，下行速率可达 16 Mb/s（最大传输速率可达25 Mb/s），而上行速率可达 800 kb/s。

## Slide 55: 2.6.2 光纤同轴混合网 HFC (Hybrid Fiber Coax)
HFC 网是在目前覆盖面很广的有线电视网 CATV 的基础上开发的一种居民宽带接入网。
HFC 网除可传送 CATV 外，还提供电话、数据和其他宽带交互型业务。
现有的 CATV 网是树形拓扑结构的同轴电缆网络，它采用模拟技术的频分复用对电视节目进行单向传输。而 HFC 网则需要对 CATV 网进行改造，

## Slide 56: HFC 的主要特点
(1) HFC网的主干线路采用光纤
HFC 网将原 CATV 网中的同轴电缆主干部分改换为光纤，并使用光纤通信技术。
模拟光纤从头端连接到光纤结点(fiber node)，即光分配结点 ODN (Optical Distribution Node)。在光纤结点光信号被转换为电信号。在光纤结点以下就是同轴电缆。

## Slide 57: (2) HFC 网采用结点体系结构
同轴电缆
头端
模拟光纤
放大器
引入线
分路器
光纤结点
服务区
服务区
服务区

## Slide 58: (4) 每个家庭要安装一个用户接口盒
用户接口盒 UIB (User Interface Box)要提供三种连接，即：
  使用同轴电缆连接到机顶盒(set-top box)，然后再连接到用户的电视机。
  使用双绞线连接到用户的电话机。
  使用电缆调制解调器连接到用户的计算机。

## Slide 59: 2.6.3 FTTx 技术
FTTx（光纤到……）也是一种实现宽带居民接入网的方案。这里字母 x 可代表不同意思。
光纤到户 FTTH (Fiber To The Home)：光纤一直铺设到用户家庭可能是居民接入网最后的解决方法。
光纤到大楼 FTTB (Fiber To The Building)：光纤进入大楼后就转换为电信号，然后用电缆或双绞线分配到各用户。
光纤到路边 FTTC (Fiber To The Curb)：从路边到各用户可使用星形结构双绞线作为传输媒体。

## Slide 60: 多种方案的区别
降低了光收发器的数量和光纤用量
利用已有的电缆网络和电子设备