## Slide 1: 计算机网络
第 3 章 数据链路层

## Slide 2: 第 3 章 数据链路层
3.1 使用点对点信道的数据链路层
3.1.1 数据链路和帧
3.1.2 三个基本问题
3.2 点对点协议 PPP
3.2.1 PPP 协议的特点
3.2.2 PPP 协议的帧格式
3.2.3 PPP 协议的工作状态

## Slide 3: 第 3 章 数据链路层（续）
3.3 使用广播信道的数据链路层
3.3.1 局域网的数据链路层
3.3.2 CSMA/CD 协议
3.4 使用广播信道的以太网
3.4.1 使用集线器的星形拓扑
3.4.2 以太网的信道利用率
3.4.3 以太网的 MAC 层

## Slide 4: 第 3 章 数据链路层（续）
3.5 扩展的以太网
3.5.1 在物理层扩展以太网
3.5.2 在数据链路层扩展以太网
3.6 高速以太网
3.6.1 100BASE-T 以太网
3.6.2 吉比特以太网
3.6.3 10 吉比特以太网
3.6.4 使用高速以太网进行宽带接入
3.7 其他类型的高速局域网接口

## Slide 5: 数据链路层
数据链路层使用的信道主要有以下两种类型：
点对点信道。这种信道使用一对一的点对点通信方式。
广播信道。这种信道使用一对多的广播通信方式，因此过程比较复杂。广播信道上连接的主机很多，因此必须使用专用的共享信道协议来协调这些主机的数据发送

## Slide 6: 数据链路层的简单模型
局域网
广域网
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
路由器 R2
路由器 R3
电话网
局域网
主机 H1 向 H2 发送数据
链路层
应用层
运输层
网络层
物理层
链路层
应用层
运输层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
R1
R2
R3
H1
H2
从层次上来看数据的流动

## Slide 7: 数据链路层的简单模型( 续）
局域网
广域网
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
路由器 R2
路由器 R3
电话网
局域网
主机 H1 向 H2 发送数据
链路层
应用层
运输层
网络层
物理层
链路层
应用层
运输层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
R1
R2
R3
H1
H2
仅从数据链路层观察帧的流动

## Slide 8: 3.1 使用点对点信道的数据链路层 3.1.1 数据链路和帧
链路(link)是一条无源的点到点的物理线路段，中间没有任何其他的交换结点。
  一条链路只是一条通路的一个组成部分。
数据链路(data link) 除了物理线路外，还必须有通信协议来控制这些数据的传输。若把实现这些协议的硬件和软件加到链路上，就构成了数据链路。
  现在最常用的方法是使用适配器（即网卡）来实现这些协议的硬件和软件。
  一般的适配器都包括了数据链路层和物理层这两层的功能。

## Slide 9
IP 数据报
1010… …0110
帧
取出
数据
链路层
网络层
链路
结点 A
结点 B
物理层
数据
链路层
结点 A
结点 B
帧
(a)
(b)
发送
帧
接收
链路
IP 数据报
1010… …0110
帧
装入
数据链路层传送的是帧

## Slide 10: 数据链路层像个数字管道
常常在两个对等的数据链路层之间画出一个数字管道，而在这条数字管道上传输的数据单位是帧。
早期的数据通信协议曾叫作通信规程(procedure)。因此在数据链路层，规程和协议是同义语。
结点
结点
帧
帧

## Slide 11: 3.1.2 三个基本问题
(1) 封装成帧
(2) 透明传输
(3) 差错控制

## Slide 12: 1. 封装成帧
封装成帧(framing)就是在一段数据的前后分别添加首部和尾部，然后就构成了一个帧。确定帧的界限。
首部和尾部的一个重要作用就是进行帧定界。
帧结束
帧首部
IP 数据报
帧的数据部分
帧尾部
 MTU
数据链路层的帧长
开始
发送
帧开始

## Slide 13: 用控制字符进行帧定界的方法举例
SOH
装在帧中的数据部分
帧
帧开始符
帧结束符
发送在前
EOT

## Slide 14: 2. 透明传输
SOH
EOT
出现了“EOT”
被接收端当作无效帧而丢弃
被接收端
误认为是一个帧
数据部分
EOT
完整的帧
发送
在前

## Slide 15: 解决透明传输问题
发送端的数据链路层在数据中出现控制字符“SOH”或“EOT”的前面插入一个转义字符“ESC”(其十六进制编码是 1B)。
字节填充(byte stuffing)或字符填充(character stuffing)——接收端的数据链路层在将数据送往网络层之前删除插入的转义字符。
如果转义字符也出现数据当中，那么应在转义字符前面插入一个转义字符。当接收端收到连续的两个转义字符时，就删除其中前面的一个。

## Slide 16: 用字节填充法解决透明传输的问题
SOH
SOH
EOT
SOH
ESC
ESC
EOT
ESC
SOH
ESC
ESC
ESC
SOH
原始数据
EOT
EOT
经过字节填充后发送的数据
字节填充
字节填充
字节填充
字节填充
发送
在前
帧开始符
帧结束符
SOH

## Slide 17: 3. 差错检测
在传输过程中可能会产生比特差错：1 可能会变成 0 而 0 也可能变成 1。
在一段时间内，传输错误的比特占所传输比特总数的比率称为误码率 BER (Bit Error Rate)。
误码率与信噪比有很大的关系。
为了保证数据传输的可靠性，在计算机网络传输数据时，必须采用各种差错检测措施。

## Slide 18: 循环冗余检验的原理
在数据链路层传送的帧中，广泛使用了循环冗余检验 CRC 的检错技术。
在发送端，先把数据划分为组。假定每组 k 个比特。
假设待传送的一组数据 M = 101001（现在 k = 6）。我们在 M 的后面再添加供差错检测用的 n 位冗余码一起发送。

## Slide 19: 冗余码的计算
用二进制的模 2 运算进行 2n 乘 M 的运算，这相当于在 M 后面添加 n 个 0。
得到的 (k + n) 位的数除以事先选定好的长度为 (n + 1) 位的除数 P，得出商是 Q 而余数是 R，余数 R 比除数 P 少1 位，即 R 是 n 位。
(1)2n 乘 M
(2)除以P =(n + 1) 位
(3)得到余数R=FCS
2n *M/P=Q余数R---------P*Q+R=2n * M
发送时为 2n * M+R ,假设接收到无差错则亦为2n * M+R
将接收到的2n * M+R 除以P, 则2n * M+R = P*Q+R+R , 模2加法的运算规则即是异或运算
--得到商为P,余数为0，无差错。不为0，有差错。

## Slide 20: 冗余码的计算举例
现在 k = 6, M = 101001。
设 n = 3, 除数 P = 1101，
被除数是 2nM = 101001000。
模 2 运算的结果是：商 Q = 110101，
余数 R = 001。
把余数 R 作为冗余码添加在数据 M 的后面发送出去。发送的数据是：2nM + R
即：101001001，共 (k + n) 位。

## Slide 21: 循环冗余检验的原理说明
110101 ← Q (商)
P (除数) → 1101 101001000 ← 2nM (被除数)
1101
1110
1101
0111
0000
1110
1101
0110
0000
1100
1101
001 ← R (余数)，作为 FCS

## Slide 22: 模二运算规则
多项式中的“+”都是模2加(也即异或运算);此外,这里的除法用的也是模2除法,即除法过程中用到的减法是模2减法,它和模2加法的运算规则一样,都是异或运算,这是一种不考虑加法进位和减法借位的运算
在进行基于模2运算的多项式除法时,只要余数首位为1,便可上商1,否则上商0。然后按模2减法求得余数,该余数不计最高位。当被除数逐位除完时,最后得到比除数少一位的余数。此余数即为冗余位,将其添加在信息位后便构成CRC码字 P105 3-08

## Slide 23: 帧检验序列 FCS
在数据后面添加上的冗余码称为帧检验序列 FCS (Frame Check Sequence)。
循环冗余检验 CRC 和帧检验序列 FCS并不等同。
  CRC 是一种常用的检错方法，而 FCS 是添加在数据后面的冗余码。
  FCS 可以用 CRC 这种方法得出，但 CRC 并非用来获得 FCS 的唯一方法。

## Slide 24: 接收端对收到的每一帧进行 CRC 检验
将收到的每帧除于P得到余数R.如果：
(1) 若得出的余数 R = 0，则判定这个帧没有差错，就接受(accept)。
(2) 若余数 R  0，则判定这个帧有差错，就丢弃。
但这种检测方法并不能确定究竟是哪一个或哪几个比特出现了差错。
只要经过严格的挑选，并使用位数足够多的除数 P，那么出现检测不到的差错的概率就很小很小。

## Slide 25: 应当注意
仅用循环冗余检验 CRC 差错检测技术只能做到无差错接受(accept)。
“无差错接受”是指：“凡是接受的帧（即不包括丢弃的帧），我们都能以非常接近于 1 的概率认为这些帧在传输过程中没有产生差错”。
也就是说：“凡是接收端数据链路层接受的帧都没有传输差错”（有差错的帧就丢弃而不接受）。
要做到“可靠传输”（即发送什么就收到什么）就必须再加上确认和重传机制。

## Slide 26: 3.2 点对点协议 PPP 3.2.1 PPP 协议的特点
现在全世界使用得最多的数据链路层协议是点对点协议 PPP (Point-to-Point Protocol)。
用户使用拨号电话线接入因特网时，一般都是使用 PPP 协议。

## Slide 27: 用户到 ISP 的链路使用 PPP 协议
用
户
至因特网
已向因特网管理机构
申请到一批 IP 地址
ISP
接入网
PPP 协议

## Slide 28: 3. PPP 协议的组成
1992 年制订了 PPP 协议。经过 1993 年和 1994 年的修订，现在的 PPP 协议已成为因特网的正式标准[RFC 1661]。
PPP 协议有三个组成部分
  将 IP 数据报封装成帧的方法。
  链路控制协议(帧长、鉴别类型等) LCP (Link Control Protocol)。
  网络控制协议（网络参数IP、网关等） NCP (Network Control Protocol)。

## Slide 29: 3.2.2 PPP 协议的帧格式
标志字段 F = 0x7E （符号“0x”表示后面的字符是用十六进制表示。十六进制的 7E 的二进制表示是 01111110）。
地址字段 A 只置为 0xFF。地址字段实际上并不起作用。
控制字段 C 通常置为 0x03。
PPP 是面向字节的，所有的 PPP 帧的长度都是整数字节。

## Slide 30: PPP 协议的帧格式
PPP 有一个 2 个字节的协议字段。
  当协议字段为 0x0021 时，PPP 帧的信息字段就是IP 数据报。
  若为 0xC021, 则信息字段是 PPP 链路控制数据。
  若为 0x8021，则表示这是网络控制数据。
IP 数据报
1
2
1
1
字节
1
2
不超过 1500 字节
PPP 帧
先发送
7E
FF
03
F
A
C
FCS
F
7E
协议
信 息 部 分
首部
尾部

## Slide 31: 透明传输问题
当 PPP 用在同步传输链路时，协议规定采用硬件来完成比特填充
当 PPP 用在异步传输时，就使用一种特殊的字符填充法。
同步传输是指通信双方有共同的时钟参考，能够通过时钟参考准确收发数据，通常这个时钟参考是同步时钟线或同一个时钟源。
异步传输是指通信双方没有共同的时钟参考，通常每次收发数据时都需要有前导码进行速率同步。
同步传输是指通信双方有共同的时钟参考，能够通过时钟参考准确收发数据，通常这个时钟参考是同步时钟线或同一个时钟源。 异步传输是指通信双方没有共同的时钟参考，通常每次收发数据时都需要有前导码进行速率同步。
同步传输是指通信双方有共同的时钟参考，能够通过时钟参考准确收发数据，通常这个时钟参考是同步时钟线或同一个时钟源。 异步传输是指通信双方没有共同的时钟参考，通常每次收发数据时都需要有前导码进行速率同步。

## Slide 32: 字符填充 （异步传输）
将信息字段中出现的每一个 0x7E 字节转变成为 2 字节序列(0x7D, 0x5E)。
若信息字段中出现一个 0x7D 的字节, 则将其转变成为 2 字节序列(0x7D, 0x5D)。
若信息字段中出现 ASCII 码的控制字符（即数值小于 0x20 的字符），则在该字符前面要加入一个 0x7D 字节，同时将该字符的编码加以改变。这样做的目的是防止这些表面上的ASCII码控制字符被错误地解释为控制字符. P105 3-09

## Slide 33: 零比特填充
PPP 协议用在 SONET/SDH 链路时，是使用同步传输（一连串的比特连续传送）。这时 PPP 协议采用零比特填充方法来实现透明传输。
在发送端，只要发现有 5 个连续 1，则立即填入一个 0。接收端对帧中的比特流进行扫描。每当发现 5 个连续1时，就把这 5 个连续 1 后的一个 0 删除，

## Slide 34
0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0
0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
信息字段中出现了和
标志字段 F 完全一样
的 8 比特组合
发送端在 5 个连 1 之后
填入 0 比特再发送出去
在接收端把 5 个连 1
之后的 0 比特删除
会被误认为是标志字段 F
发送端填入 0 比特
接收端删除填入的 0 比特
零比特填充

## Slide 35: 不提供使用序号和确认 的可靠传输
PPP 协议之所以不使用序号和确认机制是出于以下的考虑：
  在数据链路层出现差错的概率不大时，使用比较简单的 PPP 协议较为合理。
  在因特网环境下，PPP 的信息字段放入的数据是 IP 数据报。数据链路层的可靠传输并不能够保证网络层的传输也是可靠的。
  当数据帧在路由器中从数据链路层上升到网络层后,仍有可能因网络拥塞而被丢弃(IP层提供的是"尽最大努力"的交付).因此,数据链路层的可靠传输并不能够保证网络层的传输也是可靠的.

## Slide 36: 3.2.3 PPP 协议的工作状态
当用户拨号接入 ISP 时，路由器的调制解调器对拨号做出确认，并建立一条物理层连接。
PC 机向路由器发送一系列的 LCP 分组（封装成多个 PPP 帧）,这些分组及其响应选择一些 PPP 参数。
接着进行网络层配置，通过NCP协议分组给新接入的 PC机分配一个临时的 IP 地址，使 PC 机成为因特网上的一个主机。
通信完毕时，NCP 释放网络层连接，收回原来分配出去的 IP 地址。接着，LCP 释放数据链路层连接。最后释放的是物理层的连接。

## Slide 37
设备之间无链路
链路静止
链路建立
鉴别
网络层协议
链路打开
链路终止
物理链路
LCP 链路
已鉴别的 LCP 链路
已鉴别的 LCP 链路
和 NCP 链路
物理层连接建立
LCP 配置协商
鉴别成功或无需鉴别
NCP 配置协商
链路故障或
关闭请求
LCP 链路
终止
鉴别失败
LCP 配置
协商失败
Page75

## Slide 38: 3.3 使用广播信道的数据链路层 3.3.1 局域网的数据链路层
局域网最主要的特点是：网络为一个单位所拥有，且地理范围和站点数目均有限。 具有广播功能，从一个站点可很方便地和全网发送信息。局域网上的主机可共享局域网上的各种硬件和软件资源。

## Slide 39: 局域网的拓扑
集线器
总线网
星形网
树形网
环形网

## Slide 40: 媒体共享技术
静态划分信道
  频分复用
  时分复用
  波分复用
  码分复用
动态媒体接入控制（多点接入）
  随机接入。
  受控接入，使用较少。

## Slide 41: 适配器的作用
网络接口板又称为通信适配器(adapter)或网络接口卡 NIC (Network Interface Card)，或“网卡”。
适配器的重要功能：
  进行串行/并行转换。
  对数据进行缓存。
  实现以太网协议。

## Slide 42: 计算机通过适配器 和局域网进行通信p79
硬件地址
至局域网
适配器
（网卡）
串行通信
CPU 和
存储器
生成发送的数据
处理收到的数据
把帧发送到局域网
从局域网接收帧
计算机
IP 地址
并行
通信

## Slide 43: 3.3.2 CSMA/CD 协议
最初的以太网是将许多计算机都连接到一根总线上。
B向 D
发送数据
C
D
A
E
匹配电阻（用来吸收总线上传播的信号）
匹配电阻
不接受
不接受
不接受
接受
B
只有 D 接受
B 发送的数据

## Slide 44: 以太网的广播方式发送
总线上的每一个工作的计算机都能检测到 B 发送的数据信号。
由于只有计算机 D 的地址与数据帧首部写入的地址一致，因此只有 D 才接收这个数据帧。
其他所有的计算机（A, C 和 E）都检测到不是发送给它们的数据帧，因此就丢弃这个数据帧而不能够收下来。
具有广播特性的总线上实现了一对一的通信。

## Slide 45: 为了通信的简便 以太网采取了两种重要的措施
采用较为灵活的无连接的工作方式，即不必先建立连接就可以直接发送数据。
以太网对发送的数据帧不进行编号，也不要求对方发回确认。
  这样做的理由是局域网信道的质量很好，因信道质量产生差错的概率是很小的。

## Slide 46: 以太网提供的服务
以太网提供的服务是不可靠的交付，即尽最大努力的交付。
当目的站收到有差错的数据帧时就丢弃此帧，其他什么也不做。差错的纠正由高层来决定。
如果高层发现丢失了一些数据而进行重传，但以太网并不知道这是一个重传的帧，而是当作一个新的数据帧来发送。

## Slide 47: 以太网发送的数据都使用 曼彻斯特(Manchester)编码
基带数字信号
曼彻斯特编码
码元
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
出现电平转换
3-16 P106

## Slide 48: 载波监听多点接入/碰撞检测 CSMA/CD 协议
CSMA/CD 表示 Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection。
“多点接入”表示许多计算机以多点接入的方式连接在一根总线上。
“载波监听”是指每一个站在发送数据之前先要检测一下总线上是否有其他计算机在发送数据，如果有，则暂时不要发送数据，以免发生碰撞。

## Slide 49: 碰撞检测
“碰撞检测”就是计算机边发送数据边检测信道上的信号电压大小。
当几个站同时在总线上发送数据时，总线上的信号电压摆动值将会增大（互相叠加）。
当一个站检测到的信号电压摆动值超过一定的门限值时，就认为总线上至少有两个站同时在发送数据，表明产生了碰撞。
所谓“碰撞”就是发生了冲突。因此“碰撞检测”也称为“冲突检测”。

## Slide 50: 检测到碰撞后
在发生碰撞时，总线上传输的信号产生了严重的失真，无法从中恢复出有用的信息来。
每一个正在发送数据的站，一旦发现总线上出现了碰撞，就要立即停止发送，免得继续浪费网络资源，然后等待一段随机时间后再次发送。

## Slide 51: 电磁波在总线上的 有限传播速率的影响
当某个站监听到总线是空闲时，也可能总线并非真正是空闲的。
A 向 B 发出的信息，要经过一定的时间后才能传送到 B。
B 若在 A 发送的信息到达 B 之前发送自己的帧(因为这时 B 的载波监听检测不到 A 所发送的信息)，则必然要在某个时间和 A 发送的帧发生碰撞。
碰撞的结果是两个帧都变得无用。

## Slide 52
1 km
A
B
t
碰撞
t = 2  
A 检测到发生碰撞
t =   
B 发送数据
B 检测到发生碰撞
t = 
t = 0
单程端到端
传播时延记为
传播时延对载波监听的影响

## Slide 53
1 km
A
B
t
碰撞
t =   
B 检测到信道空闲
发送数据
t =    / 2
发生碰撞
t = 2  
A 检测到发生碰撞
t =   
B 发送数据
B 检测到发生碰撞
t = 
A
B
A
B
A
B
t = 0
A 检测到
信道空闲
发送数据
A
B
t = 0
t = 
B 检测到发生碰撞
停止发送
STOP
t = 2  
A 检测到
发生碰撞
STOP
A
B
单程端到端
传播时延记为

## Slide 54: 重要特性
使用 CSMA/CD 协议的以太网不能进行全双工通信而只能进行双向交替通信（半双工通信）。
每个站在发送数据之后的一小段时间内，存在着遭遇碰撞的可能性。
这种发送的不确定性使整个以太网的平均通信量远小于以太网的最高数据率。

## Slide 55: 争用期
最先发送数据帧的站，在发送数据帧后至多经过时间 2 （两倍的端到端往返时延）就可知道发送的数据帧是否遭受了碰撞。
以太网的端到端往返时延 2 称为争用期，或碰撞窗口。
经过争用期这段时间还没有检测到碰撞，才能肯定这次发送不会发生碰撞。

## Slide 56: 二进制指数类型退避算法 (truncated binary exponential type)
发生碰撞的站在停止发送数据后，要推迟（退避）一个随机时间才能再发送数据。
  确定基本退避时间，一般是取为争用期 2。
  定义重传次数 k ，k  10，即
  k = Min[重传次数, 10]
  从整数集合[0,1,…, (2k 1)]中随机地取出一个数，记为 r。重传所需的时延就是 r 倍的基本退避时间。
  当重传达 16 次仍不能成功时即丢弃该帧，并向高层报告。 P106 3-22

## Slide 57: 争用期的长度
以太网取 51.2 s 为争用期的长度。
对于 10 Mb/s 以太网，在争用期内可发送512 bit，即 64 字节。
以太网在发送数据时，若前 64 字节没有发生冲突，则后续的数据就不会发生冲突。因此以太网规定最短有效帧长是64字节即512bit.使得发送时延不小于端到端往返时延。保证有冲突时在发送完成前就能检测到。发送时延>往返时延
P106 3-20

## Slide 58: 备注
在极限条件下，一个局域网中两个收发器间（允许接4个中继器）的最大距离为2500m，往返5000m，同轴电缆的时延特性为5us/km，即如遇冲突，端到端往返时延为25us。然而这是理想的时延，考虑到中继器的额外时延，最坏情况下取估计时延为45us，再加上强化冲突需发送48bit，接受方要接受到48bit后才确认冲突，即在增加4.8us，共49.8us，所以通常以太网取51.2us为争用期的时间长度(传输512bit，即64字节时间)，即桢的长度至少为64字节。

## Slide 59: 最短有效帧长
如果发生冲突，就一定是在发送的前 64 字节之内。
由于一检测到冲突就立即中止发送，这时已经发送出去的数据一定小于 64 字节。
以太网规定了最短有效帧长为 64 字节，凡长度小于 64 字节的帧都是由于冲突而异常中止的无效帧。 P106 3-20

## Slide 60: 强化碰撞
当发送数据的站一旦发现发生了碰撞时：
  立即停止发送数据；
  再继续发送若干比特的人为干扰信号(jamming signal)，以便让所有用户都知道现在已经发生了碰撞。

## Slide 61: 人为干扰信号
数据帧
干扰信号

TJ
A
B
TB
t

B 发送数据
A 检测
到冲突
开始冲突
信
道
占
用
时
间
A 发送数据
B 也能够检测到冲突，并立即停止发送数据帧，接着就发送干扰信号。这里为了简单起见，只画出 A 发送干扰信号的情况。

## Slide 62: 帧间最小间隔
帧间最小间隔为 9.6 s，相当于 96 bit 的发送时间。
一个站在检测到总线开始空闲后，还要等待 9.6 s 才能再次发送数据。
这样做是为了使刚刚收到数据帧的站点的接收缓存来得及清理，做好接收下一帧的准备。
P83 协议要点（下一张PPT)
P106 3-24

## Slide 63: 协议要点：
（1）适配器从网络层获得一个分组，加上以太网 的首部和尾部，组成以太网帧，放入适配器的缓 存中，准备发送。
（2）若适配器检测到信道空闲（保持96比特时间），就发送这个帧。 若检测到信道忙，则继续检测并等待信道转为空闲（96比特时间，然后发送。
（3）在发送过程中继续检测信道，若一直未检测 到碰撞，就顺利把这个帧成功发送。若检测到碰 撞，则中止数据的发送，并发送人为干扰信号。
（4）在中止发送后，适配器就执行指数退避算法， 等待r倍512比特时间后，返回到步骤（2）

## Slide 64: 使用集线器的双绞线以太网
集线器
双绞线
站点
RJ-45 插头

## Slide 65: 星形网 10BASE-T
不用电缆而使用无屏蔽双绞线。每个站需要用两对双绞线，分别用于发送和接收。
10BASE-T 的通信距离稍短，每个站到集线器的距离不超过 100 m。

## Slide 66: 集线器的一些特点
集线器是使用电子器件来模拟总线随机接入的工作方式，因此整个系统仍然像一个传统的以太网那样运行。
使用集线器的以太网在逻辑上仍是一个总线网，各工作站使用的还是 CSMA/CD 协议，并共享逻辑上的总线。
集线器很像一个多接口的转发器，工作在物理层。 仅仅转发比特，不进行碰撞检测。

## Slide 67: 具有三个接口的集线器
集
线
器
网卡
工作站
网卡
工作站
网卡
工作站
双绞线

## Slide 68: 3.4.2 以太网的信道利用率
以太网的信道被占用的情况：
争用期长度为 2，即端到端传播时延的两倍。检测到碰撞后不发送干扰信号。
帧长为 L (bit)，数据发送速率为 C (b/s)，因而帧的发送时间为 L/C = T0 (s)。

## Slide 69: 以太网的信道利用率
一个帧从开始发送，经可能发生的碰撞后，将再重传数次，到发送成功且信道转为空闲(即再经过时间  使得信道上无信号在传播)时为止，是发送一帧所需的平均时间。
发 送 成 功
争用期
争用期
争用期
τ
2
τ
2
τ
2
T0
τ
t
占用期
发生碰撞
发送一帧所需的平均时间
…

## Slide 70: 参数 a
要提高以太网的信道利用率，就必须减小  与 T0 之比。在以太网中定义了参数 a，它是以太网单程端到端时延  与帧的发送时间 T0 之比：
(3-2)
a→0 表示一发生碰撞就立即可以检测出来，
并立即停止发送，因而信道利用率很高。
a 越大，表明 所占的比例增大， 使得信道
利用率降低。

## Slide 71: 对以太网参数的要求
当数据率一定时，以太网的连线的长度应受到限制，否则  的数值会太大。
以太网的帧长不能太短，否则 T0 的值会太小，使 a 值太大。

## Slide 72: 信道利用率的最大值 Smax
发送一帧占用线路的时间是 T0 + ，而帧本身的发送时间是 T0。于是我们可计算出理想情况下（即无碰撞发生）的极限信道利用率 Smax为：
(3-3)

## Slide 73: 3.4.3 以太网的 MAC 层（数据链路层） 1. MAC 层的硬件地址
在局域网中，硬件地址又称为物理地址，或 MAC 地址。
802 标准所说的“地址”严格地讲应当是每一个站的“名字”或标识符。
但鉴于大家都早已习惯了将这种 48 位的“名字”称为“地址”，所以本书也采用这种习惯用法，尽管这种说法并不太严格。

## Slide 74: 48 位的 MAC 地址
IEEE 的注册管理机构 RA 负责向厂家分配地址字段的前三个字节(即高位 24 位)。
地址字段中的后三个字节(即低位 24 位)由厂家自行指派，称为扩展标识符，必须保证生产出的适配器没有重复地址。
一个地址块可以生成224个不同的地址。这种 48 位地址称为 MAC-48，它的通用名称是EUI-48。
“MAC地址”实际上就是适配器地址或适配器标识符EUI-48。

## Slide 75: 适配器检查 MAC 地址
适配器从网络上每收到一个 MAC 帧就首先用硬件检查 MAC 帧中的 MAC 地址.
  如果是发往本站的帧则收下，然后再进行其他的处理。
  否则就将此帧丢弃，不再进行其他的处理。
“发往本站的帧”包括以下三种帧：
  单播(unicast)帧（一对一）
  广播(broadcast)帧（一对全体）
  多播(multicast)帧（一对多）

## Slide 76: 2. MAC 帧的格式
常用的以太网MAC帧格式有两种标准 ：
  DIX Ethernet V2 标准
  IEEE 的 802.3 标准
最常用的 MAC 帧是以太网 V2 的格式。

## Slide 77
以太网 MAC 帧
物理层
MAC层
10101010101010 10101010101010101011
前同步码
帧开始
定界符
7 字节
1 字节
…
8 字节
插入
IP层
目的地址
源地址
类型
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报
MAC 帧
以太网的 MAC 帧格式

## Slide 78: 以太网 V2 的 MAC 帧格式
MAC 帧
物理层
MAC 层
IP 层
目的地址
源地址
类型
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报
目的地址字段 6 字节

## Slide 79: 以太网 V2 的 MAC 帧格式
MAC 帧
物理层
MAC 层
IP 层
目的地址
源地址
类型
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报
源地址字段 6 字节

## Slide 80: 以太网 V2 的 MAC 帧格式
MAC 帧
物理层
MAC 层
IP 层
目的地址
源地址
类型
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报
类型字段 2 字节
类型字段用来标志上一层使用的是什么协议，
以便把收到的 MAC 帧的数据上交给上一层的这个协议。
0x0800表示上层使用IP协议
0x8137表示上层使用IPX协议

## Slide 81: 以太网 V2 的 MAC 帧格式
MAC 帧
物理层
MAC 层
IP 层
目的地址
源地址
类型
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报
数据字段 46 ~ 1500 字节
数据字段的正式名称是 MAC 客户数据字段
最小长度 64 字节  18 字节的首部和尾部 = 数据字段的最小长度

## Slide 82: 以太网 V2 的 MAC 帧格式
MAC 帧
物理层
MAC 层
IP 层
目的地址
源地址
类型
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报
FCS 字段 4 字节
当传输媒体的误码率为 1108 时，
MAC 子层可使未检测到的差错率小于 11014。
当数据字段的长度小于 46 字节时，
应在数据字段的后面加入整数字节的填充字段，
以保证以太网的 MAC 帧长不小于 64 字节。

## Slide 83: 以太网 V2 的 MAC 帧格式
MAC 帧
物理层
MAC 层
IP 层
目的地址
源地址
类型
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报
10101010101010 10101010101010101011
前同步码
帧开始
定界符
7 字节
1 字节
…
8 字节
插入
在帧的前面插入的 8 字节中的第一个字段共 7 个字节，
是前同步码，用来迅速实现 MAC 帧的比特同步。
第二个字段是帧开始定界符，表示后面的信息就是MAC 帧。
为了达到比特同步，
在传输媒体上实际传送的
要比 MAC 帧还多 8 个字节

## Slide 84: 无效的 MAC 帧
帧的长度不是整数个字节；
用收到的帧检验序列 FCS 查出有差错；
数据字段的长度不在 46 ~ 1500 字节之间。
有效的 MAC 帧长度为 64 ~ 1518 字节之间。
对于检查出的无效 MAC 帧就简单地丢弃。以太网不负责重传丢弃的帧。

## Slide 85: 3.5 扩展的局域网 3.5.1 在物理层扩展局域网
主机使用光纤和一对光纤调制解调器连接到集线器
以太网
集线器
光纤
光纤
调制解调器
光纤
调制解调器

## Slide 86: 用多个集线器可连成更大的局域网
某大学有三个系，各自有一个局域网
三个独立的碰撞域
一系
二系
三系
碰撞域
碰撞域
碰撞域

## Slide 87: 用集线器组成更大的局域网 都在一个碰撞域中
一系
三系
二系
主干集线器
一个更大的碰撞域
碰撞域

## Slide 88: 用集线器扩展局域网
优点
  扩大了局域网覆盖的地理范围。
缺点
  局域网范围增大，但总的吞吐量并未提高。
  如果不同的碰撞域使用不同的数据率，那么就不能用集线器将它们互连起来。

## Slide 89: 3.5.2 在数据链路层扩展局域网
在数据链路层扩展局域网是使用网桥。
网桥工作在数据链路层，它根据 MAC 帧的目的地址对收到的帧进行转发。
网桥具有过滤帧的功能。当网桥收到一个帧时，并不是向所有的接口转发此帧，而是先检查此帧的目的 MAC 地址，然后再确定将该帧转发到哪一个接口

## Slide 90: 1. 网桥的内部结构
站表
接口管理
软件
网桥协议
实体
缓存
接口 1
接口 2
①
②
③
网段 B
网段 A
1
1
1
2
①
③
⑤
2
②
④
⑥
2
站地址
接口
网桥
网桥
④
⑤
⑥
接口 1
接口 2
1
2

## Slide 91: 网桥使各网段成为 隔离开的碰撞域
B2
B1
碰撞域
碰撞域
碰撞域
A
B
C
D
E
F

## Slide 92: 使用网桥带来的缺点
过滤通信量，扩大了物理范围，但是存储转发增加了时延。
在MAC 子层并没有流量控制功能。
具有不同 MAC 子层的网段桥接在一起时时延更大。
网桥只适合于用户数不太多(不超过几百个)和通信量不太大的局域网，否则有时还会因传播过多的广播信息而产生网络拥塞。这就是所谓的广播风暴。 弹出信息。

## Slide 93
用户层
IP
MAC
站 1
用户层
IP
MAC
站 2
物理层
网桥 1
网桥 2
A
B









用户数据
IP-H
MAC-H
MAC-T
DL-H
DL-T
 
 
   

物理层
DL
R
MAC
物理层
物理层
DL
R
MAC
物理层
物理层
LAN
LAN
两个网桥之间还可使用一段点到点链路
网桥不改变它转发的帧的源地址

## Slide 94
网桥在转发帧之前必须执行 CSMA/CD 算法。
  若在发送过程中出现碰撞，就必须停止发送和进行退避。

## Slide 95: 2. 透明网桥
目前使用得最多的网桥是透明网桥(transparent bridge)。
“透明”是指局域网上的站点并不知道所发送的帧将经过哪几个网桥，因为网桥对各站来说是看不见的。
透明网桥是一种即插即用设备，其标准是 IEEE 802.1D。 自学习，不用预先进行任何设置

## Slide 96: 网桥应当按照以下自学习算法 处理收到的帧和建立转发表
若从 A 发出的帧从接口 x 进入了某网桥，那么从这个接口出发沿相反方向一定可把一个帧传送到 A。
网桥每收到一个帧，就记下其源地址和进入网桥的接口，作为转发表中的一个项目。

## Slide 97: 转发表的建立过程举例
地址 接口
B2
B1
A
B
C
D
E
F
1
2
1
2
地址 接口
…
…
…
…
B 1
B → A
A → B
A 1
F → C
F 2
A → B
A 1
F → C
F 2

## Slide 98: 网桥在转发表中 登记以下三个信息
在网桥的转发表中写入的信息除了地址和接口外，还有帧进入该网桥的时间。
这是因为以太网的拓扑可能经常会发生变化，站点也可能会更换适配器（这就改变了站点的地址）。另外，以太网上的工作站并非总是接通电源的。
把每个帧到达网桥的时间登记下来，就可以在转发表中只保留网络拓扑的最新状态信息。这样就使得网桥中的转发表能反映当前网络的最新拓扑状态。

## Slide 99: 网桥的自学习和转发帧 的步骤归纳
网桥收到一帧后先进行自学习。查找转发表中与收到帧的源地址有无相匹配的项目。如没有，就在转发表中增加一个项目（源地址、进入的接口和时间）。如有，则把原有的项目进行更新。
转发帧。查找转发表中与收到帧的目的地址有无相匹配的项目。
  如没有，则通过所有其他接口（但进入网桥的接口除外）按进行转发。
  如有，则按转发表中给出的接口进行转发。
  若转发表中给出的接口就是该帧进入网桥的接口，则应丢弃这个帧（因为这时不需要经过网桥进行转发）。
  P107 3-32

## Slide 100: 3. 源路由网桥
源路由(source route)网桥在发送帧时将详细的路由信息放在帧的首部中。
源站以广播方式向欲通信的目的站发送一个发现帧，每个发现帧都记录所经过的路由。
发现帧到达目的站时就沿各自的路由返回源站。源站在得知这些路由后，从所有可能的路由中选择出一个最佳路由。之后，凡从该源站向该目的站发送的帧的首部，都必须携带源站所确定的这一路由信息。

## Slide 101: 以太网交换机
以太网交换机(switch)或第二层交换机（工作在数据链路层）。
以太网交换机通常都有十几个接口。因此，以太网交换机实质上就是一个多接口的网桥，可见交换机工作在数据链路层。
以太网交换机的每个接口都可直接与主机相连，并且一般都工作在全双工方式。也可与集线器相连。
交换机能同时连通许多对的接口，使每一对相互通信的主机都能像独占通信媒体那样，进行无碰撞地传输数据。

## Slide 102: 独占传输媒体的带宽
对于普通 10 Mb/s 的共享式以太网，若共有 N 个用户，则每个用户占有的平均带宽只有总带宽(10 Mb/s)的 N 分之一。
使用以太网交换机时，虽然在每个接口到主机的带宽还是 10 Mb/s，但由于一个用户在通信时是独占而不是和其他网络用户共享传输媒体的带宽，因此对于拥有 N 对接口的交换机的总容量为 N10 Mb/s。这正是交换机的最大优点。

## Slide 103: 用以太网交换机扩展局域网
一系
三系
二系
10BASE-T
至因特网
100 Mb/s
100 Mb/s
100 Mb/s
万维网
服务器
电子邮件
服务器
以太网
交换机
路由器
交换机可以有多种不同速率的接口，以便接不同需求的终端

## Slide 104: 利用以太网交换机可以很方便地 实现虚拟局域网
虚拟局域网 VLAN 是由一些局域网网段构成的与物理位置无关的逻辑组。
  这些网段具有某些共同的需求。
  每一个 VLAN 的帧都有一个明确的标识符，指明发送这个帧的工作站是属于哪一个 VLAN。
虚拟局域网其实只是局域网给用户提供的一种服务，而并不是一种新型局域网。

## Slide 105
以太网
交换机
A4
B1
以太网
交换机
VLAN3
C3
B3
VLAN1
VLAN2
C1
A2
A1
A3
C2
B2
以太网
交换机
以太网
交换机
三个虚拟局域网:
VLAN1, VLAN2 和 VLAN3

## Slide 106
以太网
交换机
A4
B1
以太网
交换机
VLAN3
C3
B3
VLAN1
VLAN2
C1
A2
A1
A3
C2
B2
以太网
交换机
以太网
交换机
三个虚拟局域网 VLAN1, VLAN2
和 VLAN3 的构成
当 B1 向 VLAN2 工作组内成员发送数据时，
工作站 B2 和 B3 将会收到广播的信息。

## Slide 107
以太网
交换机
A4
B1
以太网
交换机
VLAN3
C3
B3
VLAN1
VLAN2
C1
A2
A1
A3
C2
B2
以太网
交换机
以太网
交换机
三个虚拟局域网 VLAN1, VLAN2
和 VLAN3 的构成
B1 发送数据时，工作站 A1, A2 和 C1
都不会收到 B1 发出的广播信息。

## Slide 108
以太网
交换机
A4
B1
以太网
交换机
VLAN3
C3
B3
VLAN1
VLAN2
C1
A2
A1
A3
C2
B2
以太网
交换机
以太网
交换机
三个虚拟局域网 VLAN1, VLAN2
和 VLAN3 的构成
虚拟局域网限制了接收广播信息的工作站数，使得网络
不会因传播过多的广播信息(即“广播风暴”)而引起性能恶化。

## Slide 109: 虚拟局域网使用的 以太网帧格式
虚拟局域网协议允许在以太网的帧格式中插入一个 4 字节的标识符，称为 VLAN 标记(tag)，用来指明发送该帧的工作站属于哪一个虚拟局域网。P100
802.3
MAC 帧
字节
6
6
2
46 ~ 1500
4
MAC 帧
目地地址
源地址
类型
数 据
FCS
802.1Q 标记类型 标记控制信息
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 VID (VLAN ID)
2 字节
2 字节
插入 4 字节的 VLAN 标记
4
用户优先级
CFI规范格式指示符：最低位在左还是右

## Slide 110: 3.6 高速以太网 3.6.1 100BASE-T 以太网
速率达到或超过 100 Mb/s 的以太网称为高速以太网。
在双绞线上传送 100 Mb/s 基带信号的星型拓扑以太网，仍使用 IEEE 802.3 的CSMA/CD 协议。100BASE-T 以太网又称为快速以太网(Fast Ethernet)。
100标识传输速率为100Mbit/s；
base标识采用基带传输；
T标识传输介质，2对5类UTP，当为F时，代表为光纤。

## Slide 111: 100BASE-T 以太网的特点
使用交换机组网时，可在全双工方式下工作而无冲突发生。因此，不使用 CSMA/CD 协议。
MAC 帧格式仍然是 802.3 标准规定的。
也可使用100Mbps的集线器，工作在半双式方式，仍然使用CSMA/CD 协议。
a= /T= C/L p100
保持最短帧长不变，但将一个网段的最大电缆长度减小到 100 m。
帧间时间间隔从原来的 9.6 s 改为现在的 0.96 s。96bit不变，96bit/100Mbps
P106 3-22

## Slide 112: 三种不同的物理层标准
100BASE-TX
  使用 2 对 UTP（非屏蔽双绞线 ）5 类线或屏蔽双绞线 STP。
100BASE-FX
  使用 2 对光纤。
100BASE-T4
  使用 4 对 UTP 3 类线或 5 类线。

## Slide 113: 3.6.2 吉比特以太网
允许在 1 Gb/s 下全双工和半双工两种方式工作。
使用 802.3 协议规定的帧格式。
在半双工方式下使用 CSMA/CD 协议（全双工方式不需要使用 CSMA/CD 协议）。

## Slide 114: 吉比特以太网的物理层
1000BASE-X 基于光纤通道的物理层：
  1000BASE-SX SX表示短波长
  1000BASE-LX LX表示长波长
1000BASE-CX CX表示铜线
1000BASE-T
  使用 4对 5 类线 UTP

## Slide 115: 3.6.3 10 吉比特以太网
10 吉比特以太网与 10 Mb/s，100 Mb/s 和 1 Gb/s 以太网的帧格式完全相同。
10 吉比特以太网还保留了 802.3 标准规定的以太网最小和最大帧长，便于升级。
10 吉比特以太网不再使用铜线而只使用光纤作为传输媒体。
10 吉比特以太网只工作在全双工方式，因此没有争用问题，也不使用 CSMA/CD 协议。

## Slide 116
3-32现有五个站分别连接在三个局域网上，并且用两个透明网桥连接起来，如下图所示。每一个网桥的两个端口号都标明在图上。在一开始，两个网桥中的转发表都是空的。以后有以下各站向其他的站发送了数据帧，即H1发送给H5，H3发送给H2，H4发送给H3，H2发送给H1。试将有关数据填写在下表中
发送的帧 | 网桥1的转发表 |  | 网桥2的转发表 |  | 网桥1的处理 （转发？丢弃？登记？） | 网桥2的处理 （转发？丢弃？登记？）
 | 站地址 | 端口 | 站地址 | 端口 |  | 
H1H5 |  |  |  |  |  | 
H3H2 |  |  |  |  |  | 
H4H3 |  |  |  |  |  | 
H2H1 |  |  |  |  |  | 

## Slide 117
3-28 有10个站连接到以太网上，试计算以下三种情况下每一个站所能得到带宽。
（1）10个站点连接到一个10Mbit/s以太网集线器；
（2）10站点连接到一个100Mbit/s以太网集线器；
（3）10个站点连接到一个10Mbit/s以太网交换机。

## Slide 118
3-25假定站点A和B在同一个10Mb/s以太网网段上。这两个站点之间的时延为225比特时间。站点A和B在t=0时同时发送了数据帧。当t=255比特时间，A和B同时检测到发生了碰撞，并且在t=225+48=273比特时间完成了干扰信号的传输。A和B在CSMA/CD算法中选择不同的r值退避。假定A和B选择的随机数分别是rA=0和rB=1.。试问A和B各在什么时间开始重传其数据帧？A重传的数据帧在什么时间到达B?A重传的数据会不会和B重传的数据再次发送碰撞？B会不会在预定的重传时间停止发送数据？